## Slide 1: 第八章
数模和模数转换

## Slide 2: 概览
数模转换（Digital-to-Analog Convertor，DAC）
    典型电路结构
    主要技术指标
二.模数转换（Analog-to-Digital Convertor，ADC）
    典型电路结构
    主要技术指标

## Slide 3: 数模转换 1.权电阻网络DAC
利用运算放大器进行电流-电压变换
当RF=R/2，n位DAC输出电压

## Slide 4
例：上图中的4位权电阻网络DAC中，如果UREF= -8V，RF=R/2，试求：
（1）d3~d0=0001时的输出电压；
（2）d3~d0=0101时的输出电压。

## Slide 5: 数模转换 2.倒T型电阻网络DAC
R-2R网络：用两种电阻值
实现电流的精确匹配
，R=RF
对于n位DAC，

## Slide 6: 数模转换 3.权电流DAC
一种电流源的实现方式

## Slide 7: 数模转换评价指标
1.分辨率
  能产生的最小电压变化（d0，LSB产生的电压变化）
2.转换精度
  实际与理论输出电压值的误差
    （1）非线性误差：主要用半导体开关的非线性造成
    （2）比例系数误差：主要由参考电压UREF的误差造成
    （3）漂移误差：主要由电路的零点漂移造成
比例系数误差
漂移误差
3.建立时间：数据输入后产生相应电压所需时间

## Slide 8
例：在倒T型电阻网络DAC中，外接UREF=-10 V，保证误差小于1/2 LSB所需UREF的相对稳定度是多少？
解：（1） LSB= -UREF/2n
（2）最大误差出现在d3~d0=1111
（3）最大误差小于1/2 LSB
若n=10，则误差应小于0.05% （万分之5）

## Slide 9: 模数转换
采样时钟频率应大于2x信号频率
1.采样与保持

## Slide 10: 模数转换
2.量化与编码
  量化：将采样结果与一系列离散电平相比较，并进行取整归并；
  编码：将量化结果采用代码表示（如8421二进制，有权码，格雷码等）
111
7Δ=7/8V
110
6Δ=6/8V
101
5Δ=5/8V
100
4Δ=4/8V
011
3Δ=3/8V
010
2Δ=2/8V
001
1Δ=1/8V
000
0Δ=0/8V
1 V
7/8 V
6/8 V
5/8 V
4/8 V
3/8 V
3/8 V
1/8 V
0 V
输入电压
代码及代表电压
a.只舍不入
（只采用比较器进行阈值比较）
111
7Δ=14/15V
110
6Δ=12/15V
101
5Δ=10/15V
100
4Δ=8/15V
011
3Δ=6/15V
010
2Δ=4/15V
001
1Δ=2/15V
000
0Δ=0V
1 V
13/15 V
11/15 V
9/15 V
7/15 V
5/15 V
3/15 V
1/15 V
0 V
输入电压
代码及代表电压
b.有舍有入
（需额外电路进行插值处理）

## Slide 11: 模数转换 1.并联比较型ADC-FLASH
3-bit并联比较性ADC

## Slide 13: 模数转换 2.反馈比较型ADC
（1）uL=1时开始转换
（2）计数器结果由DAC转换为模拟电压后与输入信号比较
（3）当比较器C结果为0时，停止计数
（4） uL=1 →0时，将转换结果送入输出寄存器

## Slide 14: 模数转换 2.反馈比较型-逐次逼近型（SAR）
SAR系统框图
（1）DAC输入1000 · · ·000；（MSB）
（2）输入信号与DAC转换结果（1000 · · ·000）进行比较
结果=1
DAC=11000000000
（修改次高位）
结果=0
DAC=01000000000
（修改MSB与次高位）
持续进行n次比较
（n为ADC比特数）

## Slide 15
比较过程

## Slide 16: 模数转换 3.双积分型ADC

## Slide 17
（a）取样阶段，开关接至ui（t=0）
计数器计数2n个周期，T1= 2n xTcp
（b）比较阶段，开关接至UREF（t=T1）
反向积分，时长T2，比较器翻转，比较结束
T1>T2
计数器在T2时间内计数值即为ADC转换取值

## Slide 18: ADC的主要计数指标
1.分辨率
  ADC能区分的最小电压值
  分辨率=
2.转换速度
  完成一个采样电压所需要的时间