## Slide 1: 第九章
脉冲信号的产生与整形

## Slide 2: 概览
555定时器基本原理
二.基于555定时器的施密特（Schmitt）触发器
三.基于555定时器的单稳态触发器
四.多谐振荡器及基于555定时器的多谐振荡器

## Slide 3: 555定时器
逻辑器件
基本构成
基本构成：比较器x2，基本RS触发器x1，放电三极管x1，三个5 KΩ电阻。
管脚：VCC-电源电压；GND-接地；CO-电压控制端；
TH，-高低电平触发端；DIS-放电端口；OUT-输出；-复位端

## Slide 4: 555定时器基本功能
RD端置0：三极管导通，DIS与GND相接
RD端置1：根据比较结果控制基本RS触发器进入置0、置1，保持，并产生OUT与DIS结果

## Slide 5: 施密特（Schmitt）触发器基本概念
利用正反馈产生迟滞特性
1.输入信号从低至高变化与从高至低变化时的翻转电压不同
2.通过正反馈减小噪声的干扰，并获得陡峭的信号边沿
Schmitt触发器性能与逻辑符号
反向Schmitt触发器
正向Schmitt触发器

## Slide 6: 基于555定时器的施密特（Schmitt）触发器
迟滞量=1/3xVCC
UI由低至高变化：
（1）UI<1/3 VCC, UO 高电平；
（2）1/3 VCC< UI<2/3 VCC, UO 保持不变；
（3） UI>2/3 VCC, UO 低电平
UI由高至低变化：
（1） UI>2/3 VCC, UO 低电平；
（2）1/3 VCC< UI<2/3 VCC, UO 保持不变；
（3） UI<1/3 VCC, UO 高电平
反向Schmitt触发器
翻转电压=2/3 VCC （高-低）
翻转电压=1/3 VCC（低-高）

## Slide 7: 基于555定时器的施密特（Schmitt）触发器
例：采用Schmitt触发器将三角波转化为方波

## Slide 8: 基于555定时器的施密特（Schmitt）触发器
采用Schmitt触发器进行脉冲整形
采用Schmitt触发器进行波形变换

## Slide 9: 基于555定时器的施密特（Schmitt）触发器
采用Schmitt触发器进行鉴幅（信号幅度是否超过某个数值）

## Slide 10: 单稳态触发器
特性：（1）存在两个状态：稳态和暂稳态
（2）能在外界信号激励下，由稳态进入暂稳态，并维持tw
用途：脉冲整形，固定时长的延时，定时等
不可重复型：
暂稳态期间输入新激励信号，对原来暂稳态无影响
可重复型：
暂稳态期间输入新激励信号，在原来暂稳态基础上重新扩展tw

## Slide 11: 单稳态触发器
激励信号
不可重复型响应
可重复型响应

## Slide 12: 基于555定时器的单稳态触发器
稳态（UI=1，OUT=0，DIS=GND）
UI=1→0
暂稳态（UI=0，OUT=1，DIS断开，C积累点荷，电压升高）
Uc>2/3VCC
暂稳态时长tw = Uc从0积分至2/3VCC时间 （RCln3）≈1.1RC

## Slide 13: 基于555定时器的单稳态触发器
脉冲整形
定时电路

## Slide 14: 基于555定时器的单稳态触发器
脉冲延时，延时Tw1，延时后脉冲宽度Tw2

## Slide 15
例9.2 用555定时器构成的单稳态触发器输出定时时间为1s的正脉冲，设R=27kΩ，试确定定时元件C的取值。
解：

## Slide 16: 多谐振荡器
多谐振荡器的典型电路
电路没有稳态，在两个暂稳态之间往复振荡
第一个暂稳态
C1充电，C2放电
第二个暂稳态
C2充电，C1放电

## Slide 17: 多谐振荡器
第一个暂稳态
第二个暂稳态
Tw1由C1与RF1，RF2确定
Tw2由C2与RF1，RF2确定
振荡信号较易收到噪声干扰，产生频率变化

## Slide 18: 多谐振荡器-石英晶体振荡器
利用石英晶体的滤波特性产生准确的振荡频率

## Slide 19: 基于555定时器的多谐振荡器
充电时间≈0.7（R1+R2）C
放电时间≈0.7R2C
振荡频率
占空比

## Slide 20
例：设计一个由石英晶体振荡器产生两相时钟的电路
生成新两相时钟
频率为CP的1/2